SZZP – RR 9 / 2023 – 272 – 335 / 2023                                                                                                        Dębica, dnia 08 maja 2023r.

ZMIANA I FRR

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w Procedurze Rozeznania Rynku, prowadzonej w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień Publicznych, na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MONITORY DO HEMODIALIZ (2 SZT.) WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA ZESPOŁU  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (RR 9 / 2023), informuje, co następuje:

- Dokonuje zmiany treści Formularza do Rozeznania Rynku (FRR) – RR 9 / 2023 - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Tabela: Parametry wymagane, tj.:

  - Pkt 10 otrzymuje brzmienie: „(…) LUB 20 – 600 ml / min. (…)”

  - Pkt 13 otrzymuje brzmienie: „(…) LUB TRYB OSZCZĘDNOŚCIOWY, OGRANICZAJĄCY ZUŻYCIE WODY ORAZ KONCENTRATU (…)”

  - Pkt 21 otrzymuje brzmienie: „(…) LUB Z MOŻLIWOŚCIĄ PODGLĄDU ISTOTNYCH PARAMETRÓW ZABIEGU ORAZ PODGLĄDU WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWANYCH PARAMETRÓW (…)”

2. Mając na uwadze powyższe zmiany w FRR, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tj.:

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR, niniejszy FORMULARZ (podpisany przez Wykonawcę) wraz z  akceptacją Projektu Umowy,

2) TABELA: PARAMETRY WYMAGANE – ZAŁ. NR 1 do FRR,

4) Oświadczenia Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia oraz braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 2  do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy dot. Deklaracji Zgodności i  Oznakowania Znakiem CE – ZAŁ. NR 3  do FRR,

5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 4 do FRR,

6) PROJEKT UMOWY – ZAŁ. NR 5 do FRR,

7) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

-  należy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl, agnieszka.lech@zoz-debica.pl   LUB  malgorzata.belch@zoz-debica.pl -   w  terminie do dnia  12 MAJA 2023r.

W załączeniu Tabela: Parametry wymagane po dokonanych zmianach.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

A.L.

FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 9/2023 - PO ZMIANIE I Z DNIA 08.05.2023r.

( w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

NA DOSTAWĘ: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MONITORY DO HEMODIALIZ (2 SZT.) WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA ZESPOŁU  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

ZAŁĄCZNIK NR 1 do FRR – TABELA: PARAMETRY  WYMAGANE

A P A R A T Y    DO  H E M O D I A L I Z  (2 SZT.)                        (RR 9 / 2023)

Pełna nazwa aparatów: ……………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ: ………………………………………………………………………..……….…………..…………………………..……………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj produkcji: ………………………….…………………………………………………………………………….……….…….…………

Rok produkcji (nie wcześniej niż druga połowa 2022 roku) : ………………………………………………………………………………….

| L.P. | P A R A M E T R W Y M A G A N Y | (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | APARAT WYPOSAŻONY W JEDNĄ POMPĘ KRWI TAK / NIE |  |
| 2. | WYKONYWANE ZABIEGI: HD, UF TAK / NIE |  |
| 3. | MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI DIALIZY JEDNOIGŁOWEJ TAK / NIE |  |
| 4. | AUTOMATYCZNE NIEZALEŻNE PROFILOWIANIE SODU I WODOROWĘGLANU TAK / NIE |  |
| 5. | AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE ULTRAFILTRACJI TAK / NIE |  |
| 6. | AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE TEMPERATURY PŁYNU DIALIZACYJNEGO TAK / NIE |  |
| 7. | FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO TAK / NIE |  |
| 8. | MONITOR AUTOMATYCZNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA PACJENTA W TRAKCIE ZABIEGU TAK / NIE |  |
| 9. | AUTOMATYCZNA POMPA HEPARYNY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROFILOWANIA PODAŻY I PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEGO BOLUSA TAK / NIE |  |
| 10. | REGULACJA PRZEPŁYWU KRWI: 50 do 600 ml/min. LUB 0 ORAZ 20 – 500 ml / min. LUB 20 – 600 ml / min. TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 11. | REGULACJA PRZEPŁYWU PŁYNU DIALIZACYJNEGO: 300 do 800 ml/min. (max. co 100ml/min.) LUB 300 do 700 ml/min. (max. co 20 ml/min.) TAK / NIE oraz PODAĆ, |  |
| 12. | CIĄGŁY OBJĘTOŚCIOWY POMIAR ULTRAFILTRACJI LUB CIĄGŁY PRZEPŁYW PRZEPŁYWOWY, ELEKTROMAGNETYCZNY POMIAR ULTRAFILTRACJI TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 13. | TRYB OSZCZĘDNOŚCIOWY: BRAK ZUŻYCIA WODY ORAZ KONCENTRATU W TRYBIE OCZEKIWANIA LUB TRYB OSZCZĘDNOŚCIOWY, OGRANICZAJĄCY ZUŻYCIE WODY ORAZ KONCENTRATU TAK / NIE OFEROWANE PODKREŚLIĆ |  |
| 14. | PROGRAMOWANIE PROCEDUR DEZYNFEKCJI: TERMICZNEJ, CYTRO-TERMICZNEJ, CHEMICZNEJ TAK / NIE |  |
| 15. | MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA Z UŻYCIEM ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH OD NIEZALEŻNYCH PRODUCENTÓW TAK / NIE |  |
| 16. | PAMIĘĆ SKŁADU KONCENTRATÓW (min. 10 składów) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 17. | OBLICZANIE PRZEZ APARAT PARAMETRU Kt/V) TAK / NIE |  |
| 18. | EKRAN DOTYKOWY UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ APARATU (min. 12”) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 19. | PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA APARATU TAK / NIE |  |
| 20. | ZASILANIE AWARYJNE (min. 15 minut) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 21. | DOSTĘP DO PROGRAMU SERWISOWEGO W TRAKCIE ZABIEGU, UMOŻLIWIAJĄCY PODGLĄD PARAMETRÓW APARATU WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWANYCH LUB Z MOŻLIWOŚCIĄ PODGLĄDU ISTOTNYCH PARAMETRÓW ZABIEGU ORAZ PODGLĄDU WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWANYCH PARAMETRÓW TAK / NIE OFEROWANE PODKREŚLIĆ |  |
| 22. | A. OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU POLSKIM TAK / NIE B.1. INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM TAK / NIE LUB B. 2. W INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU OBCYM WRAZ Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI TAK / NIE |  |
| 23. | APARAT FABRYCZNIE NOWY TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Wszystkie punkty 1 – 23  wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

B. Punkty: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22 - wymagają dodatkowego opisu: „PODAĆ”.

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane aparaty:

A. Są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

B. Spełniają wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)